## Slide 1: Dendrologické praktikum
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

## Slide 2: Hodnocení stromů
Evidenční číslo, poloha (mapka, GPS zaměření)
Český a latinský název stromu (určete)
Sadovnická hodnota (1 – 5)
Dendrometrické veličiny (průměr kmene, průměr koruny, výška stromu)
Věk stromu
Tvar koruny a její výška (stanovuje se pro výpočet objemu)
Zdravotní stav (1 – 5)
Stabilita (1 – 3)
Společenská hodnota (1 – 3)

## Slide 3: Sadovnická hodnota
vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z hlediska zahradní a krajinářské architektury; shrnuje soubor několika faktorů (estetický, ekologický, fyziologický, biomechanický …).

## Slide 4: Posuzujeme sadovnickou hodnotu
ohodnocení body | charakteristika i doporučení
5 - velmi hodnotný strom | - bez poškození, velikostně plně rozvinutý, typického tvaru, - svou funkci může plnit na stanovišti řadu desetiletí, - zachovat ve všech případech.
4 - nadprůměrně hodnotný strom | - zdravý, typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu,jen nepatrně narušený, - předpoklad rozvoje po řadu dalších desetiletí, při udržení dosažené kvality, - odstranit lze jen ve výjimečných případech.
3 - průměrně hodnotný strom | - zdravý resp. mírně poškozený, bez chorob a škůdců, které by se mohly rozšiřovat, tvarově může být odlišný od charakteristiky druhu, - s předpokladem dlouhodobé nebo alespoň střednědobé existence, - ponechat dalšímu vývoji, odstraní se tam, kde to záměr vyžaduje.
2 - podprůměrně hodnotný strom | - poškozený, prosychající, ale bezprostředně neohrožující bezpečnost, - obvykle jen s předpokladem poměrně krátkodobé existence v přijatelném stavu, nepřesahující většinou 20 let, - postupné odstranění, výjimkou jsou stromy unikátní, památkově chráněné apod.
1 – velmi málo hodnotný strom | - velmi silně poškozený, nemocný, odumírající, odumřelý, ohrožující bezpečnost, - obvykle bez předpokladu byť jen krátkodobé existence, - okamžitě k odstranění.

## Slide 5: Dendrometrické veličiny
Průměr kmene:
se vypočítává z obvodu kmene změřeného ve výšce 130 cm nad zemí, uvádí se v cm
(vzoreček pro nematematiky: poloměr = obvod : 2π)
Průměr koruny:
se získává průměrem z pěti měřeních šíře koruny zemi pod korunou, uvádí se v metrech
Výška stromu:
získáno průměrem ze třech měření pomocí výškoměru, uvádí se v metrech
Věk (roky):
získáno odhadem
1. 1 - 20 let
2. 21 – 40 let
3. 41 – 60 let
4. 61 – 80 let
5. 80 a více let

## Slide 6: Dendrometrie koruny
Tvar koruny
stanovuje se pro výpočet objemu
1. kuželovitá, 2. zaoblená, 3. kulovitá
Výška koruny
stanovuje se pro výpočet objemu,
Získá se ze třech měření výškoměru, uvádí se v metrech

## Slide 7: Zdravotní stav
1. evidentně špatný (mrtvý stojící strom)
2. špatný (strom je nemocen, napaden škůdci, dřevokaznými houbami)
3. dobrý (strom není napaden, ale neprosperuje, je v blízkosti jiných stromů nebo objektů)
4. velmi dobrý (strom je zdravý)
5. vynikající (strom je zdravý, má dostatek prostoru k dalšímu růstu, plodící)

## Slide 8: Stabilita
riziková
strojí na skále a váha koruny je větší, než kořenového sytému, riziko pádu či vývratu je velké.
potencionálně riziková
strom je v terénu, ve kterém hrozí jeho pád, vyvrácení, ale ne okamžité.
bez rizika
strom je v terénu, ve kterém nehrozí jeho pád či vývrat, a v dobré kondici.

## Slide 9: Společenská hodnota
vytvořte si vlastní kritéria pro rozřazení do tří skupin a zapište si je zde, podle nich hodnoťte všechny stromy ve Vašem území

## Slide 10: Děkuji za pozornost!