## Slide 1: VOJENSKÁ TOPOGRAFIE
Orientace v terénu s využitím. navigačních prostředků

## Slide 2: Cíl tématu
Cíl: popis globálních navigačních systémů, historie, možnosti využití v praxi STP
Průběh: globální navigační systémy, rozdělení, charakteristika GPS, využití v praxi
Otázky: rozdělení globálních navigačních systémů, funkce GPS, snížení přesnosti

## Slide 3: Globální navigační satelitní systémy (GNSS)
Historie a vývoj družicových systémů:
touha lidstva určit co nejpřesněji prostorové vztahy mezi body;
navigace zpočátku prováděna úhlově pomocí přírodních těles – hvězdy, Slunce, Měsíc;
po vynalezení radiového vysílání byla prováděna navigace na základě znalostí fyzikálních zákonitostí (šíření radiových vln – radiomajáky);
vypuštění umělých družic = zkoumání možnosti jejich využití jako dříve přírodních těles ► postupný vývoj a zdokonalování družicových systémů;
TRANSIT (1958 – 1963) – první družicový navigační systém armády USA (předchůdce GPS), v roce 1967 byl systém uvolněn i pro civilní uživatele;
v bývalém SSSR se stal protiváhou systém CYKLON a obdobné systémy PARUS a CIKADA (pouze dvourozměrné souřadnice, nízká přesnost a špatný časový signál);
počátkem 70. let začaly supervelmoci budovat systémy nové generace;
rozhodnutí o vybudování prvního takového systému padlo v roce 1973 v USA – zahájen projekt NAVSTAR-GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging-Global Positioning System), zkráceně GPS.

## Slide 4: Globální navigační satelitní systémy (GNSS)
v polovině 70. let 20. století zahájilo vývoj podobného systému dnešní Rusko, systém se nazývá GLONASS (Global Navigation Satellite System);
od konce 90. let 20. století začalo v Evropě budování systému GALILEO;
další obdobný systém buduje Čína – Beidou-3 (Compass), dříve pouze regionální (Beidou-1,2), po roce 2020 celosvětové pokrytí;
autonomní systémy s geostacionárními družicemi mají další asijské státy, Japonsko – QZSS (Quasi-Zenith Satellite Systém), Indie – NAVIC (Navigation Indian Constellation).

## Slide 5: Globální navigační satelitní systémy (GNSS)
Současné družicové systémy:
Základní složky:
Kosmický segment - zahrnuje aktivní umělé družice Země, obíhající po téměř kruhových drahách ve výšce cca 20 000 km
Řídící segment –vytváří a udržuje systémový čas, monitoruje a koordinuje činnost celého systému, koriguje dráhy satelitů
Uživatelský segment – zahrnuje pozemní přijímače schopné přijímat a zpracovávat signály z družic

## Slide 6: Globální navigační satelitní systémy (GNSS)
GLONASS
je plně pod kontrolou a správou vojenských kosmických sil ruského MO;
stejně jako GPS poskytuje informace o čase a poloze na Zemi a v jejích blízkém okolí po celých 24 hodin;
používá dva signály: 1) přesnější – vyhrazen pro ruské vojenské účely
2) méně přesný, určen pro civilní uživatele
řídící centrum Moskva
GALILEO
kontinentální systém nezávislý na GPS nebo GLONASS

## Slide 7: Globální navigační satelitní systémy (GNSS)
GPS
družicový rádiový navigační systém pro určování polohy, rychlosti a času, kdykoliv a kdekoliv na povrchu Země a v jeho blízkosti;
je správou MO USA;
v současnosti se jedno o nejrozšířenější globální systém na Zemi;
tvořen až 32 satelity;
z důvodů bezpečnosti USA zavedeno záměrné snížení přesnosti polohy pro civilní uživatele.

## Slide 8: Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

## Slide 9: Globální navigační satelitní systémy (GNSS)
Určování polohy:
družicové navigační systémy pracují v geocentrických prostorových souřadnicích X, Y, Z;
k lokalizaci objektů v mapách však používáme zeměpisné souřadnice φ, λ, případně rovinné kartografické souřadnice;
chceme-li využívat metody těchto systémů, musíme realizovat obě tyto soustavy a zprostředkovat mezi nimi vzájemný vztah

## Slide 10: Globální navigační satelitní systémy (GNSS)
Znázornění určení polohy ve 2D

## Slide 11: Globální navigační satelitní systémy (GNSS)

## Slide 12: Globální navigační satelitní systémy (GNSS)
Přijímače a jejich rozdělení:
přístroje náleží do uživatelského segmentu GNSS a dělíme je podle různých parametrů:
  podle frekvencí:
    jednofrekvenční (L1), dvoufrekvenční (L1, L2), vícefrekvenční (+L5)
  podle počtu kanálů:
    jednokanálové (pouze v začátcích GPS) a vícekanálové
  podle způsobu příjmu signálu:
    kodové – přijímače s C/A kodem nebo C/A i P
    fázové

## Slide 13: Globální navigační satelitní systémy (GNSS)
  podle konstrukce:
    kompaktní aparatury – jeden kompaktní celek
    víceprvkové aparatury – anténa, přijímač
  podle způsobu využití:
    turistické, navigační, sledování zásilek,…

## Slide 14: Globální navigační satelitní systémy (GNSS)
Turistické přijímače:
k navigaci turistů;
jsou vyráběny v několika provedeních
  nemapové aparatury (nelze nahrát digitální mapu)
  aparatury umožňující nahrání podkladových digitálních map
přesnost je od několika metrů po několik desítek metrů

## Slide 15: Globální navigační satelitní systémy (GNSS)
Navigační systémy:
využívají podkladovou digitální mapu;
používají zejména v automobilech;
aktivní plánování trasy;
speciální aplikace.

## Slide 16: Globální navigační satelitní systémy (GNSS)
Vlivy působící na přesnost měření
systematické chyby (atmosféra);
nahodilé chyby (lidský faktor, vícenásobné šíření signálu);
další chyby (rozložení družic nad obzorem).

## Slide 17: Kontrolní otázky
Rozdělte globální navigační systémy.
Na jakém principu GPS určí vaši pozici?
K čemu slouží snížení přesnosti?

## Slide 18: Seznam literatury
Vojenská topografie (2008)
Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky