## Slide 1
VODÁRENSTVÍ
Základní úpravy vod

## Slide 2
Voda
Vytváří H vazby mezi donory nebo akceptory protonů důsledkem povrchového napětí, viskosity a kapalného stavu
Sloučeniny s O, N, S (R-COOH, R-NH2)– vhodné akceptory H – stabilizace molekul
Vodíková vazba – elektrostatická interakce mezi jádrem molekuly vody a volným elektronovým párem molekuly druhé
Molekula vody tvoří dipóly – nerovnoměrné rozmístění elektrického náboje – podpora vzájemné asociace molekuly vody
Schopnost disociace vody – vznik H3O+, OH-
pH – záporný logaritmus [H+]

## Slide 3
Vodní zdroje
Podzemní vody – vyplňují dutiny zvodněných hornin
vyhláška č.252/2004 sb. požadavky na fyzikální paramery
stálá teplota, nízká konc.O₂, vysoká konc.CO₂,
zvýšená konc. Fe a Mn, nízká konc. organických látek
Povrchové vody – hlavní část využitelných vodních zdrojů
zastoupení mikroorganismů
Ochranná pásma
Potřeba vody pro veřejné zásobování pitnou vodou, zemědělství, průmyslové účely a ostatní účely

## Slide 4
Tři kategorie vodních zdrojů
A1
vody upravitelné fyzikální úpravou a dezinfekcí (písková filtrace, odkyselení, provzdušňování)
A2
vyžadující složitější úpravu, běžná fyzikální úprava, chemická úprava a dezinfekce, koagulační a biologická filtrace, usazování, dezinfekce, odželezňování, odmanganování
A3
vody méně vhodné pro zásobování obyvatelstva
intenzivní fyzikální a chemická úprava, chlorování, koagulace, adsorpce aktivním uhlím, dezinfekce ozonem, mikrobiologické a biologické úpravy
Základní procesy pro úpravu vody

## Slide 5
Úprava vody čiřením (koagulace)
odstraňování koloidních látek anorganického a organického původu
převedení nečistot do větších celků a jejich odstranění sedimentací nebo filtrací
Čiření - dávkování koagulantů Fe, Al – hydrolýzou poskytují hydroxidy
Sedimentace
Filtrace
Základní procesy pro úpravu vody
úprava podzemních vod

## Slide 6
Hygienické zabezpečení:
Chlorace a chloraminace
Použití chloru v množství (0,2-1 mg.l-1 )
Norma pro obsah volného aktivního chloru (0,1-0,3 mg.l-1 )
! Chlorační účinky chloru – reakce s fenoly a humínovými látkami
V přítomnosti amonných iontů ---- chloraminy ---hydrolýzou vzniká opět chlor
Dávkování NH4SO4 : Cl2 1 : (8-10)
Základní procesy pro úpravu vody
úprava podzemních vod

## Slide 7
Oxidace oxidem chloričitým
Ozonizace vody
Oligodynamické působení solí těžkých kovů (Cu, Ag)
UV záření
Základní procesy pro úpravu vody
úprava podzemních vod

## Slide 8
Odkyselování – odstranění CO2 (korozivní účinky)
mechanický způsob
provzdušňování
úprava vod do vápenato-uhličitanové rovnováhy
chemický způsob
úprava přes odkyselovací hmoty (dolomit, mramor, vápno, uhličitan nebo hydroxid sodný)
zařízení – otevřené rychlofiltry
Základní procesy pro úpravu vody
úprava podzemních vod

## Slide 9
Základní procesy pro úpravu vody
úprava podzemních vod
Odželezňování a odmanganování
Princip: převedení formy rozpustné na nerozpustnou formu
Fe(OH)3, MnO, Mn(OH)2, MnO2
Technické způsoby:
1/ metody oxidační
2/ alkalizace hydroxidem vápenatým
3/ Odželezňování a odmanganování na písku preparovaném vyššími oxidy manganu
4/ odstranění čiřením
5/ metoda in situ v horninovém prostředí
Oxidační procesy – stejné postupy jako při úpravě povrchových vod

## Slide 10
Amonné ionty
oxidační a sorpční procesy
Dusitany
oxidace chlorem nebo manganistanem draselným na dusičnany
Fosforečnany
koagulační a sorpční pochody
Anorganické prvky (kovy)
alkalické čiření, sorpce na aktivním uhlí
Organické látky (tenzidy, pesticidy, ropa, ropné látky, fenoly, chlorované uhlovodíky)
adsorpce na aktivním uhlí, oxidativní procesy
Odstraňování dalších specifických látek: úprava podzemních vod

## Slide 11
Odstraňování dalších specifických látek: úprava podzemních vod
Radon intenzivní aerace
Uran čiření
Radium spolusrážení RaSO4 a BaSO4
Dusičnany
chemická redukce
membránové procesy elektrodialýzy, reverzní osmózy
biologické denitrifikace
iontové výměny

## Slide 12
Odpadní vody
splaškové
průmyslové
srážkové
obr. Roční produkce odpadních vod (podle Binzdar et al., 2009)

## Slide 13
Odpadní vody stanovení organických látek
Skupinová stanovení
  stanovení skupiny látek pomocí jednoho standardu
Metoda pomocí kyslíku spotřebovaného na oxidaci skupiny organických látek
  chemická spotřeba kyslíku(CHSK)
    pro každou látku lze vypočítat teoretickou spotřebu kyslíku (ThSK)
  biochemická spotřeba kyslíku (BSK)
    množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy pro rozklad organických látek za aerobních podmínek

## Slide 14
Odpadní vody stanovení organických látek
Stanovení organických látek jako TOC
stanovení nepřímo jako organický uhlík
  oxidaci organického uhlíku na CO2 mokrým nebo termickým spalováním

## Slide 15
Odpadní vody fyzikálně-chemické metody číštění
Separace nerozpuštěných látek
1/ Hydrocyklon
2/ Filtrace vrstvou zrnitého materiálu
3/ Filtrace přes filtrační přepážku
  zařízení- vakuové bubnové filtry, kalolisy, sítopásové lisy
4/ Flotace (elektroflotace)
  pevné nebo kapalné dispergované částice se spojují s mikrobublinkami plynů a tvoří flotační komplexy, stoupají k hladině, vytváří pěny, která se mechanicky odstraňují
5/ magnetická separace

## Slide 16
Odpadní vody fyzikálně-chemické metody číštění
neutralizace (hydroxid sodný, draselný)
srážení aniontů
  fosforečnanů (Fe nebo Al soli)
  síranů (hydroxid vápenatý)
  kyanidy (Fe soli)
  Iontová výměna - ionexy, katexy
  Adsorpce fyzikální
  chemická
  iontová

## Slide 17
Odpadní vody fyzikálně-chemické metody číštění
Extrakce
Desorpce
Membránové separační procesy

## Slide 18: Literatura
BINDZAR, Jan, et al. Základy úpravy a čištění vod. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009, 251 stran: ilustrace; 29 cm. ISBN 978-80-7080-729-3.