## Slide 1
Anorganická technologie
Úvod do anorganické technologie

## Slide 2
Zkapalňování plynů
zkapalňování snadno zkapalnitelných plynů
  CO2, SO2, SO3 a chlór
  proces ochlazení nebo ochlazení za mírného tlaku
zkapalňování nesnadno zkapalnitelných plynů
  za normálních podmínek (101,325kPa, 273,15 K) expandující plyn se ochlazuje
  t= -50°C
  Lindeho způsob – adiabatická expanze plynu ve spojení s odvodem tepla
  Claudeův způsob – využívá vnější mechanické práce konané expandovaným plynem

## Slide 3
Složení suchého vzduchu
dusík 78,03 obj%
kyslík 20,75 obj%
argon 0,93 obj%
oxid uhličitý 0,04 obj%
helium, krypton, xenon, vodík
Dělení vzduchu rektifikací (kryogenní proces)
Adsorpční separační procesy (adsorbenty s vysokou afinitou k dusíku)
Zpracování vzduchu

## Slide 4
Kyslík
výroba:
  rektifikací vzduchu (zkapalnění plynu za snížené teploty )
využití:
  výroba oceli
  tavení skla
  v chemickém průmyslu – oxidace uhlovodíků
  řezání a sváření kovů
Zpracování vzduchu

## Slide 5
Zpracování vzduchu
Dusík
nereaktivní plyn
výroba
  rektifikací vzduchu
využití
  metalurgický průmysl (zabraňuje styku s kyslíkem)
  výroba amoniaku, následně kyseliny dusičné
  kryoskopie - chlazení kapalným dusíkem (-197°C)

## Slide 6
Argon
výroba:
  rektifikace vzduchu
  při výrobě amoniaku
využití:
  při vysokoteplotních operacích
  při zpracování uranové rudy
  plnění elektrických lamp
Zpracování vzduchu

## Slide 7
Zpracování vzduchu
Helium
výroba:
  ze zemního plynu (frakční kondenzací ostatních složek ochlazením)
využití:
  plnění meteorologických balonů, vzducholodí
  výzkum supravodivých materiálů

## Slide 8
Princip parciální oxidace
reakce uhlovodíků s nedostatečným množstvím kyslíku pro dokonalé spalování při teplotách 1 200- 1 600°C a tlaku 15 MPa
nové koncepty výroby vodíku - spojení principu parního reformingu a parciální oxidace
zplyňování uhlí, dřeva, rašeliny, biomasy, tuhé odpady
tepelný rozklad, následuje heterogenní reakce pevného zbytku s reaktivním plynem obsahujícím kyslík
zařízení pro zplyňování uhlí - generátory
Výroba vodíku

## Slide 9
Výroba vodíku
Vodík
výroba:
  elektrolýzou vody, elektrolýza solanky (3,5% roztok NaCl)
  vedlejší produkt při petrochemických a rafinačních procesech (90%)
využití:
  syntéza amoniaku, methanolu (80%)
  hydrogenační reakce - hydrogenační odsíření, ztužování tuků
  v metalurgii, elektrotechnice jako ochranný plyn

## Slide 10: Výroba oxidu uhelnatého
Oxid uhelnatý
výroba:
  nedokonalé spalování uhlíkatých sloučenin
  vedlejší produkt při reformaci uhlovodíků s max. bodem varu 220°C (proces parního reformingu v přítomnosti katalyzátoru – Ni, t=800-900°C)
využití:
pro syntézy v organické technologii (výroba kys. octové, fosgenu COCl2)

## Slide 11
Výroba oxidu uhličitého
Oxid uhličitý
výroba:
  spalování při biologických procesech (fermentace,trávení)
  spalovací procesy (oddělení z kouřových spalných plynů), např. výroba koksu
  tepelný rozklad uhličitanů, z kvasných plynů
  oddělení destilací CO2 za nízké teploty, selektivní absorpcí
využití:
  výroba sody, methanolu, močoviny
  v potravinářství

## Slide 12
Oxid uhličitý
Konverze oxidu uhelnatého
CO + H2O --- CO2 + H2
vysokoteplotní konverze 350 – 380°C
katalyzátory – oxidy železa a chromu v přebytku vodní páry
adsorpční procesy silikagel, oxid

## Slide 13: Výroba oxidu siřičitého a oxidu sírového
Oxid siřičitý
spalování síry vzduchem, t=600°C
pražením pyritu, t=850 – 940°C
Oxid sírový
Oxidace oxidu siřičitého (kat. V2O5, alkalické sírany na nosičích křemelina, silikagel, zeolit)-umožňují provozní teplotu (370 – 400-max 600°C)
Absorpce do kyseliny sírové – vznik olea

## Slide 14: Výroba kyseliny dusičné
historická výroba: reakce dusičnanu sodného (chilský ledek) s kyselinou sírovou při t=200°C)
20 století – výroba oxidu dusíku a kyslíku ze vzduchu, výroba amoniaku
Dnes Ostwaldův postup
  tři fáze:
  katalytická oxidace amoniaku,
  následná reakce oxidu dusnatého s kyslíkem,
  vznik oxidu dusičitého a jeho reakce s vodou

## Slide 15: Výroba kyseliny sírové
výroba známa již z 16 století
průmyslová výroba – Anglie 18 století
dnes roční výroba 160 Mt
použití:
  výroba hnojiv, rafinace ropy, výroba pigmentů,
  moření oceli, získání neželezných kovů,
  výroba výbušnin, detergentů, plastů, umělých vláken
  výroba barviv, léčiv
  reaktivní, bezbarvá, olejovitá tekutina
  oleum – rozpuštěný oxid sírový v kys. sírové

## Slide 16: Výroba kyseliny trihydrogenfosforečné
Výchozí suroviny pro výrobu – fosfáty, tzv. fosfority, apatity nebo fosfor
Termický způsob výroby:
  1.krok – spalování fosforu s přebytkem vzduchu (t=2 000°C)
  2.krok – hydratace vzniklého oxidu fosforečného
Extrakční způsob
  rozklad fosfátů minerálními kyselinami (kys. sírová, kys. dusičná, HCl)

## Slide 17: Výroba kyseliny chlorovodíkové
využití:
  moření plechů
  v dřevozpracujícím a kožedělném průmysl
výroba:
  rozklad NaCl kys.sírovou
současná výroba
  absorpce HCl ve vodě
  (výroba přímou syntézou)

## Slide 18: Literatura
LHOTKA, Miloslav. Úvod do anorganické technologie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012. ISBN 978-80-7080-841-2.