## Slide 1: Alkany a cykloalkany chemické vlastnosti
Pyrolýza (termolýza) alkanů
Při vysokých teplotách (400-600° C)
  odštěpování vodíku
  trhání řetězců uhlíkových atomů (krakování)
  isomerizace vzniklých radikálů
  z vyšších alkanů
  --- nižší a rozvětvené nasycené uhlovodíky a alkeny
  způsob výševroucích podílů frakční destilace ropy
  --- kvalitní benziny

## Slide 2: Benzin
Benzin
směs uhlovodíků C5 – C10
teplota varu 50 – 180° C
Kvalita benzinu:
tzv. oktanovým číslem
vyjadřuje odolnost paliva proti detonacím (projevují se klepáním motoru)
rozvětvené uhlovodíky jsou odolnější než nerozvětvené
Hodnocení benzinu
  porovnání vlastností se směsí heptanu (oktanové číslo = 0) a isooktanu (2, 2, 4 trimethylpentanu) (oktanové číslo = 100)
  oktanové číslo = udává procentické zastoupení isooktanu ve směsi

## Slide 3: Procesy zpracování ropy

## Slide 4: Procesy zpracování ropy

## Slide 5: Základní zpracování ropy
Rafinace ropy probíhá v rafinériích
Ropa se nejdříve odsoluje a poté se atmosférickou a vakuovou destilací ,,rozdestiluje“ na několik užších frakcí, které se následně zpracovávají odděleně
Základem zpracování ropy je tedy frakční destilace, při níž jsou odděleny jednotlivé složky uhlovodíků podle jejich bodu varu.
Celkově je možné rozdělit základní zpracování ropy do následujících čtyř kroků:
  Odsolování ropy
  Atmosférická destilace ropy
  Vakuová destilace mazutu
  Petrochemická výroba

## Slide 6: Ropné frakce
Uhlovodíkové plyny (methan, ethan, propan a butan )
  topné plyny (propan-butanové vařiče, LPG) nebo jako surovina pro chemický průmysl snadno destilace, při teplotě cca 30 °C
Benzinová frakce (kapalné látky s pěti až jedenácti atomy uhlíku a jejich směsi)
  palivo do automobilů, ředidla a čistidla
Petrolejová frakce (směs látek, s obsahem desíti až patnácti atomů uhlíku)
  palivo pro letecké motory nebo se krakuje pro výrobu motorových benzinů
Plynový olej (směs alkanů, cykloalkanů a aromatických uhlovodíků, mají v řetězci patnáct až dvacet čtyři uhlíků)
  výroba motorové nafty nebo se krakují na kratší řetězce.
Mazut (destilační zbytek z atmosférické kolony)
  získávají se z něj lehké, střední a těžké oleje, které se využívají na výrobu mazacích olejů, parafinu nebo jako palivo, protože se krakuje na plynový olej
Asfalt (konečný zbytek při zpracování ropy frakční destilací)

## Slide 7: Odsolování ropy
Obsah solí v ropě se pohybuje obvykle v rozmezí 5 – 60 mg/kg. Anorganické soli jsou z ropy odstraňovány zejména z následujících důvodů:
Způsobují korozi technologického zařízení při zpracování ropy
Usazují se v potrubí, v pecích, ve ventilech a na teplosměnných plochách výměníků tepla, čímž negativně ovlivňují funkčnost těchto zařízení
Ucpávají póry katalyzátorů používaných při zpracování destilačních zbytků, čímž způsobují jejich deaktivaci
Pro zvýšení účinnosti odstranění vody a v ní obsažených solích se při elektrostatickém odsololování provádí:
  Ohřev za tlaku – dochází ke snížení viskozity ropy, čímž se zlepší její oddělování od vody
  Přídavek deemulgátorů – ty působí na rozrušení emulze
  Vystavení působení elektrického pole – el. pole způsobuje shlukování kapiček vody, zvětšování jejich velikosti, což umožňuje rychlejší a účinnější odsazení vody
  Odsolování je prováděno při teplotách 90 – 150 ºC.

## Slide 8: Petrochemická výroba
Dalším typem zpracování ropných frakcí je produkce petrochemikálií. Základní petrochemické produkty jsou:
alkeny (etylen, propylen, buteny, …) a dieny
aromatické sloučeniny (benzen, toluen, …)
syntézní plyn a vodík