## Slide 1
Výroba organických sloučenin
makromolekulární látky
plasty

## Slide 2
Klasifikace organických barviv
podle vzniku a výskytu
přírodní
synthetická
podle struktury:
azobarviva (paračervěň, methylčerveň, methyloranž)
arylmethanová barviva (fuchsin, eosin, fluorescein, fenolftalein)
anthrachinonová barviva (alizarin)
indigoidní barviva (indigo, antický purpur)
pyrrolová barviva (hemoglobin, myoglobin, chlorofyl)
jiná (anthokyaniny, flavony)

## Slide 3
Klasifikace organických barviv
podle způsobu použití
přímá barviva (pro barvení přírodních materiálů- vlna, len, konopí)
mořidlová barviva (před použitím nutná úprava výrobku hydroxidy Al, Cr, Fe nebo taninem)
barviva vyvíjená na vláknu (kypová barviva, vznikají z tzv.leukoformy přímo oxidací na vláknu)
funkční barviva
  barviva pro fotografie a záznamová média

## Slide 4
Indigo – již ve starověku
  rostlinného původu
  19st. Indonesie – na Jávě
glukosid (indikon) – enzymaticky --- indoxyl- oxidací vzduchem --- nerozpustné modré barvivo – redukcí --- indigoběl-rozpustný ve vodě
19st. synthetické indigo – německý chemik A.Bayer
Barviva vyvíjená na vláknu

## Slide 5
Počátky organických materiálů
1909– vyroben první makromolekulární materiál – bakelit
1928 – vyroben PMMA – plexisklo
1939 – z materiálu PMMA vyrobeny v Maďarsku tvrdé kontaktní čočky
acetát celulózy - při relativně nízké teplotě měkne
styrén – malá odolnost proti opotřebení
vinyl – žloutnutí na světle

## Slide 6
Materiál CR-39
Historie
1939 - firma CHEMICAL SOUTHERN CORPORATION (COLUMBIA
SOUTHERN DIVISION OF PITTSBURGH PLATE GLASS INDUSTRIE)
Výrobek je registrován a patentován firmou PPG (PITSBURGH PLATE GLASS
Použítí suroviny pro výrobu brýlových čoček

## Slide 7
tvrdá pryskyřice - označuje se jako ADC, RAV7
CR-39 je obchodní značka firmy PPG INDUSTRIES
skupina allylových esterů
vzniká tzv. esterifikací:
org. kyselina + alkohol = ester + voda
Materiál CR-39

## Slide 8
Složení CR-39
Základní suroviny: FOSGEN (CHLORID KARBONU, DICHLORID KYSELINY UHLIČITÉ), ALLYLALKOHOL, ETHYLENGLYKOL
vzniklý monomer obsahuje ve své allylové molekule dvojnou vazbu ---- pro vznik řetězce makromolekul – vzniká polymer
monomer (sirupovitá kapalina) --- po přidání malého množství katalyzátoru (peroxid) začne polymerizovat – vzniká
POLYALLYLDIGLYKOLKARBONÁT

## Slide 9
Závislost vlastností a vlastnosti
polymeru CR-39
Chemická čistota suroviny
• Mechanická čistota
• Množství a složení iniciátoru
• Tepelném režimu polymeračního procesu
CR-39 je odolný vůči etylenalkoholu, benzinu,
benzolu, acetonu, toluenu, trichloretylenu,
vůči slabým kyselinám i zásadám a běžným
čistícím domácím prostředkům
• síť makromolekul řídká ---- materiál
dobře barvitelný, ale je měkký

## Slide 10
Výroba čočky
  z monomeru ALLYDIGLYKOKARBONÁTU (ADC)
  monomer vyrábí společnost GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION pod značkou RAV 7 v podniku v Itálii a v USA
Výroba probíhá pomocí lití do skleněných forem (získává zakřivení)
Výroba polymeru CR-39

## Slide 11
Smíchání monomeru s peroxidem
Sestavení skleněných forem
Plnění sestav forem
Tvrzení čoček
Otevření vytvrzených sestav forem
Čištění a recyklace forem
Kontrola kvality a prohlídka čoček
Výroba skleněných forem
Hlavní fáze výroby

## Slide 12
Historie PC
1957 - firma GENERAL ELECTRIC vyvinula nnový materiál POLYCABONAT (PC)
použití: na výrobu průzorů přileb kosmonautů v programu APOLLO
1978 – firma GENTEX CORPORATION
výroba první brýlové čočky z polykarbonátu lisovací technikou

## Slide 13
PMMA
Termoplastická hmota, která vzniká polymerací metylesteru kyseliny metakrylové
kapalný polymer se nalije do skleněné formy, kde se polymerace dokončí
vznik silných desek --- opracovávají se třískovým obráběním
(materiál je bez zahřátí křehký a má menší odolnost proti nárazu)

## Slide 14
Materiál NXT
Počátek 90. let výroba firmou SIMULA TECHNOLOGIES
polyuretanový optický polymer
po 11. září 2001 se materiál používá u výplní dveří u letadel
vyráběn v několika modifikacích

## Slide 15
Makromolekulární látky
základem organických polymerů jsou dlouhé řetězce (monomery) navzájem provázané uhlíkovými atomy
Makromolekulární látky
– přírodní
– syntetické

## Slide 16
1952
Prof. Otto Wichterle
syntéza síťovaných hydrofilních gelů (vodou bobtnají)
vhodný materiál pro oční implantáty
příprava poly-hydroxyethylmethakrylátového (HEMA) gelu (pohlcuje až 40% vody)
vhodné mechanické vlastnosti, průhledný
Makromolekulární látky

## Slide 17
Makromolekulární látky
polysacharidy, bílkoviny, enzymy
výroba acetátu celulózy z polysacharidu celulózy
Pro průmysl se celulóza získává ze dřeva
Nejčistší celulóza je bavlna

## Slide 18
Syntetické makromolekulární materiály
Polymery se vyrábějí z jednoduchých
organických sloučenin chemickými reakcemi
Polymerace
Polykondenzace
Polyadice
Velký počet monomerů vytváří polymer

## Slide 19
Polymerace
z jednoduchých molekul ----- makromolekulární látky
POLYETHYLEN PE
POLYPROPYLEN PP
POLYSTYREN PS
POLYVINYLCHLORID PVC
POLYMETHYLMETAKRYLÁT PMMA
CR-39
POLYTETRAFLUORETHYLEN
TEFLON

## Slide 20
Polykondenzace
Molekuly původně dvou monomerů se vážou do makromolekuly polymeru
Jako vedlejší produkt vzniká velké množství molekul jednoduchých sloučeniny
Takto se vyrábí POLYAMIDY (SILON, NYLON, DEDERON), POLYESTERY (TESIL), AMINOPLASTY, FENOPLASTY (BAKELIT)

## Slide 21
Polyadice
Podobná reakce jako u polykondenzace
• Neodštěpují se vedlejší produkty
• K propojení jednotek dochází vlivem iniciátorů
polymerace
• Zaniká dvojná vazba a vznikají vazby mezi uhlíky
• Makromolekuly mají různou strukturu řetězců
  Lineární
  Rozvětvené
  Prostorově síťované
  1,4,-butandiol + hexametylendiisokyanát – polyurethan

## Slide 22
Rozdělení organických materiálů
Termoplasty
Reaktoplasty (termosety)
Elastometry

## Slide 23
Termoplasty
Polymery s lineárními a rozvětvenými řetězci
Lze za tepla tvarovat
Děj je možné opakovat bez změny podstaty materiálu
Rozpustné v organických rozpouštědlech (aceton)
Acetát celulózy, celuloid, propionát a butyrát
celulózy, plexisklo, polyamidy (nylon, silon), PVC
(novodur), polykarbonát, polyethylen, polystyren

## Slide 24
Reaktoplasty - termosety
Polymery se síťovanými řetězci
Obsahují příčné můstky
Více vazeb znamená větší pevnost a horší
rozpustnost, klesá schopnost tvarování po
nahřátí

## Slide 25
Vlastnosti a výroba reaktoplastů
Jsou tvrdé, křehké, netavitelné a nerozpustné
CR-39
Zpracovává se tekutá nebo prášková zezesíťovaná hmota
Přidává se tvrdidlo
Za tepla a tlaku se zesíťuje
• Fenolová, melaninová a močová pryskyřice

## Slide 26
Elastomery
Slabě zesíťované makromolekuly
elastické vlastnosti pryže
Vznik - tzv. vulkanizací
Kaučuk + vulkanizační činidlo + plnivo = pryž
(pneumatiky, guma)

## Slide 27
Přísady plastických hmot
Změkčovadla
Plniva
Pigmenty
Stabilizátory

## Slide 28
Makromolekulární látky
Přírodní (biopolymery)
Polysacharidy
Celuosa-polymer glukosy
Proteiny
Polymery z aminokyselin
Nukleové kyseliny
Polymery z nukleotidů