## Slide 1: Potravinářská technologie
Technologie mléka
Notes: 1

## Slide 2: Mléko
dle nařízení 1234/2007/ES
  produkt získaný dojením jedné či více krav
sekret mléčné žlázy savců
potravinářsky - mléko - mléko kravské
  ve vyspělých zemích pokrývá 30 % potřeby vápníku
  běžná trvanlivost konzumního mléka - 10–21 dnů
Notes: 2

## Slide 3: Složení kravského mléka
Složení kravského mléka
voda 87,5 %
sušina 12,5 %, obsahuje:
mléčný tuk 3,5–4 %
bílkoviny 3,2–3,5 %
mléčný cukr 4,7–5 %
ostatní anorganické a organické látky 0,7 %
Notes: 3

## Slide 4: Technologie zpracování mléka
Filtrace
  primární úprava po dojení
  eliminace nečistot
  chlazení
Odtřeďování
  úprava obsahu tuku
  standardizace → smíchání odstředěného mléka a smetany
Notes: 4

## Slide 5: Technologie zpracování mléka
Pasterace
šetrná pasterace ( min.15 sekund při 71,7 °C ) – denaturace 50–90 % sérových bílkovin
vysoká pasterace ( 85 °C )
Notes: 5

## Slide 6: Technologie zpracování mléka
Sterilace
140 °C, po dobu 4s = mléko s prodlouženou trvanlivostí (až 40 dnů)
denaturace 100 % sérových bílkovin
ztráta vitaminů < 5 % pyridoxin a kyselina listová
thiamin až 10 %
kyselina askorbová 20 %
ztráty obecně vyšší u sterilovaných výrobků, při dlouhém skladování
Notes: 6

## Slide 7: Technologie zpracování mléka
Fermentace
při výrobě mléčných výrobků
okyselení mléka prostřednictvím bakterií – zákysová kultura
probiotické vlastnosti
Homogenizace
zmenšení tukových kuliček po 1 μm
minimalizace vyvstávání mléčného tuku ve výrobcích
-plnější chuť
Notes: 7

## Slide 8: Mléko
Syrové mléko
nebylo zahřáto na více než 40 °C
vysoké riziko přenosu chorob
Konzumní mléko
plnotučné mléko bez standardizace (selské)
bez úpravy obsahu tuku
min. 3,5 % tuku
Notes: 8

## Slide 9: Plnotučné mléko se standardizací
min. 3,5 % tuku
obsah tuku upraven při zpracování standardizací
požadavky
hustota = 1028 g/l
obsah bílkovin = 2,9 % hmotnosti
obsah tukuprosté sušiny = 8,5 % hmotnosti
Notes: 9

## Slide 10: Polotučné a odstředěné mléko
Polotučné mléko
obsah tuku < 1,5- 1,8 % >
Odstředěné mléko (odtučněné)
< 0,5 % tuku
dříve se užíval pojem nízkotučné
Notes: 10

## Slide 11: Vlastnosti mléka
kyselost (indikace kvality, kontrola průběhu fermentace) – pH čerstvého mléka 6,4–6,8
termostabilita (kasein)
syřitelnost
hustota
boda varu, bod mrznutí
Notes: 11

## Slide 12: Jakost mléka
mikrobiální čistota
jasná bílá barva (přítomnost karoteinoidních barviv)
chuť (sladká, lehce slaný nádech)
kvalitu ovlivní i způsob balení (kartony)
Notes: 12

## Slide 13: Defekty mléka
dojnice – výživa, zdravotní stav, hygiena získávání mléka, povrch mléčné žlázy
nevhodné skladování
ztráta příjemných organoleptických vlastností
vystavení sluneční expozici
homogenní struktura
kontaminace sanitačními přípravky
mikrobiální kontaminace (Escherichia coli, Salmonely, Bacillus Cereus, Clostridium botulinum)
Notes: 13

## Slide 14: Význam mléka ve výživě
obsah všech základních živin
vysoký obsah P, Ca, K, Zn, I
nízký obsah Na, Fe
vitaminy A, D, E, B, C
obsah enzymů (lysozym– antibakteriální účinky)
cholesterol
Notes: 14