## Slide 1
Biotechnologická výroba ve farmacii

## Slide 2
Technologické požadavky
snadné uchovávání kmene
stabilita technologických vlastností v průběhu konzervace
vysoká rychlost růstu (menší riziko kontaminace)
možnost kultivace na relativně jednoduchých mediích
snadná regulace růstu a produkce (nadprodukce)
minimální tvorba vedlejších produktů (strukturních analogů)
vysoká koncentrace produktu
snadná izolace produktu (extracelulární vs. intracelulární)
minimální nároky na design a materiál technologického zařízení.

## Slide 3
Ekonomické požadavky
možnost využití levných a snadno dostupných substrátů
dostatečně vysoká specifická rychlost tvorby produktu po dlouhou část kultivačního procesu
vysoká produktivita procesu vztažená na:
  spotřebovaný substrát
  dobu kultivace
  pracovní objem zařízení
  dodanou energii (míchání, aerace, chlazení ap.)
minimální náklady na izolaci a purifikaci produktu (povaha mikróbní populace, vedlejší produkty ap.)
celková minimalizace vstupních a provozních nákladů.

## Slide 4
Ekologické požadavky
nepatogenní kmeny (závisí na typu procesu)
možnost využití netoxických substrátů
omezení vzniku toxických meziproduktů a vedlejších produktů
minimalizace aplikace organických rozpouštědel
minimalizace odpadů (plynných, kapalných, pevných)
snadná likvidace vzniklých odpadů
snadná kontrolovatelnost procesu

## Slide 5
Biotechnologie
Antibiotika
Antimykotika
Kancerostatika
Antivirové látky
Imunosupresiva
Alkaloidy
Vitamíny
Vakcíny
Steroidy
Enzymy
Jiné látky (aminokyseliny, cytokininy, polysacharidy, protilátky, hormony)

## Slide 6
ANTIBIOTIKA
sekundární metabolity mikroorganismů tvořené v určitých vývojových fázích z primárních metabolitů (β-laktámová antibiotika, tetracykliny, makrolidy, aminoglykosidy, glykopeptidy, polypeptidová a amfeniklová antibiotika, streptograminy, lipopeptidy, linkosamidy, ansamyciny, kyselina fusidová). v malých koncentracích potlačuji životní procesy jiných mikroorganismů producenti antibiotik: mikromycety (plísně) a bakterie (aktinomycety – rod Streptomyces; G+ sporulujicí - Bacillus) semisyntetická antibiotika: část syntetizována mikroorganismem a část dokončena chemicky

## Slide 7: Působení antibiotik
bakteriostatické (zabraňují množení bakterií)
baktericidní (usmrcují bakterie)
ideální antibiotikum - optimální antimikrobiální účinek s minimální toxicitou na hostitele (vysoká selektivita)

## Slide 8
Mechanismy účinku
narušení syntézy buněčné stěny
porušení funkce cytoplazmatické membrány
inhibice syntézy proteinů
inhibice syntézy nukleových kyselin (inhibice DNA gyrasy, inhibice syntézy mRNA)
kompetitivní inhibice (inhibice syntézy kyseliny listové)

## Slide 9
β-laktamová antibiotika
deriváty penicilínů, cefalosporinů, cefamycinů, monobaktamů, karbapenemů,
inhibitory β-laktamas
inhibice syntézy buněčné stěny (baktericidní)

## Slide 10: Penicilín
první průmyslově vyráběné antibiotikum (1941)
Penicillium notatum - kmen izolovaný Flemingem 1928 – 1mg/l
nový producent (submerzní výroba) – Penicillium chrysogenum – 50mg/l
přírodní penicilíny G (benzylpenicilín) a V (phenoxymethylpenicilín) nahrazený semisyntetickými
penicilín G nemůže být podávaný ústně (rozkládaný v žaludku, jen injekce)
penicilín V není tak labilní

## Slide 11
Deriváty penicilínu G
Penicilín acylasa
aminohydrolasa (PA, EC 3.5.1.11), štěpí amidovou vazbu v penicilínu
produkovaná mnoha bakteriemi, kvasinkami a vláknitými houbami
obecně zdrojem je rekombinantní E. coli
produkce semisyntetických β-laktamů a chirálních sloučenin

## Slide 12
Výroba penicilínu
naočkování suspenze spor P. chrysogenum do nutričně bohatého média
kultivace 1 týden při teplotě 24°C
převedení do inokulačního fermentoru - malé vsádkové fermentory
aerobní kultivace 1 až 2 dny -> nárůst mycelia
naočkování inokula do produkčního fermentoru („fed-batch“) - 7 dní

## Slide 13
zdroj C - glukosa, sacharosa, hydrolyzované škroby
zdroj N - kukuřičné výluhy, kvasničný extrakt, (NH4)2SO4
antifoam – oleje (sójový, palmový, triacylglycerol, sádlo, PPG, silikonové prod.)
prekurzor - kyselina fenyloctová/fenoxyoctová (G/V) – dávkování kontinuálně
pH – kontrola do 0,1 jednotky - kyselina sírová/hydroxid nebo amoniak
fermentor - typu air-lift (míchaný turbínový fermentor, objem 100-200m3)
produkční kmen se uchovává ve formě lyofilizovaných spor, resp. vegetativního mycelia v ochranném mediu (např. glycerol) v hluboko mrazících boxech (-70°C)
Výroba penicilínu

## Slide 14
Izolace penicilinu
ochlazení kultivačního media na teplotu 0-4°C
odstranění mikrobiálních buněk pomocí rotační vakuové filtrace
snížení pH na hodnoty 3 až 4 (rozklad vedlejších produktů, převedení molekuly na nedisociovanou formu)
extrakce penicilinu do organického rozpouštědla (amylacetát, cyklické ketony)
odstranění barviv a dalších nečistot na koloně s aktivním uhlím
zvýšení pH na 5-7 a následná krystalizace v podobě sodné/draselné soli
izolace, promytí a sušení krystalů
purifikační kroky zahrnují rekrystalizaci, sterilní filtraci a sterilní azeotropickou vakuovou destilaci