## Slide 1
SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ PŘÍPRAVA AČR
UZLOVÁ TECHNIKA A BALENÍ LANA
Navazování, uzlová technika a balení lana ve vojenském lezení

## Slide 2
TERMINOLOGIE
ÚVOD DO UZLOVÉ TECHNIKY A TERMINOLOGIE
Znalost základní terminologie je podmínkou pro správné pochopení uzlové techniky a bezpečnou komunikaci při výcviku. Každý voják musí ovládat tyto pojmy dříve, než přistoupí k samotnému vázání uzlů.
OHYB
Počátek uzlu – základní prvek, ze kterého se každý uzel formuje. Představuje první prohnutí lana při zahájení vázání.
ZÁVIT
Druhý prvek uzlu. Je-li závit uzavřen, vzniká oko – klíčový prvek mnoha uzlů sloužících k navázání nebo kotvení.
PRAMEN
Část lana, která přímo prochází uzlem a je při vázání aktivně vedena. Správné vedení pramene určuje kvalitu a pevnost uzlu.
SMYČKA
Může být stahovací (při zatížení se utahuje) nebo pevná (zachovává konstantní velikost oka). Volba typu závisí na způsobu použití.
KOPÍROVÁNÍ UZLU
Kopírování uzlu je technika, při které je uzel provázán volným koncem lana. Volný konec vede přesně podél pramene původního uzlu, a to buď:
STEJNOSMĚRNĚ
Volný konec sleduje původní pramen ve stejném směru průchodu uzlem. Výsledkem je symetrické zdvojení uzlu.
PROTISMĚRNĚ
Volný konec sleduje původní pramen v opačném směru. Tato varianta se používá pro specifické typy uzlů a spojení smyček.
⚠️ Zásadní princip
Kopírování uzlu výrazně zvyšuje jeho pevnost a stabilitu. U řady uzlů je kopírování povinnou součástí vázání a nelze jej vynechat.

## Slide 3
ZÁSADY VÁZÁNÍ
ZÁSADY SPRÁVNÉHO VÁZÁNÍ A PEVNOST UZLŮ
Správně uvázaný uzel je podmínkou přežití. Nedodržení níže uvedených zásad může vést ke kritickému selhání jistícího systému a fatálním následkům.
DÉLKA VYČNÍVAJÍCÍHO PRAMENE
Délka volného konce pramene vyčnívajícího z hotového uzlu musí být vždy minimálně 10násobek průměru lana – to odpovídá přibližně 10 cm u standardního lezeckého lana. Kratší konec se může při zatížení proklouznut uzlem.
PŘEDBĚŽNÉ UTAŽENÍ A VIZUÁLNÍ SROVNÁNÍ
Každý uzel musí být před použitím předběžně utažen a prameny vizuálně srovnány do správné polohy. Neupravený uzel má při zatížení tendenci se deformovat, čímž se nevratně snižuje jeho nosnost a bezpečnost.
SNÍŽENÍ NOSNOSTI UZLEM
Navázáním jakéhokoliv uzlu se celková nosnost lana snižuje téměř o polovinu. Příčinou je tření, ohýbání a tlak uvnitř vláken lana v místě uzlu. Tento fyzikální fakt je třeba zohlednit při volbě lana a návrhu jistícího systému.

## Slide 4
ROZDĚLENÍ UZLŮ
ROZDĚLENÍ UZLŮ A ZÁKLADNÍ UZEL
Uzly používané ve vojenském lezení se dělí do tří hlavních skupin podle jejich účelu a způsobu použití. Každý voják musí ovládat uzly ze všech tří skupin.
KOTVICÍ UZLY
Slouží k připevnění lana k jisticímu bodu nebo úvazku. Musí být naprosto spolehlivé a odolné vůči dynamickému zatížení. Patří sem uzly pro navázání do stanů, ke skalním kotvám a jistícím bodům.
SPOJOVACÍ UZLY
Určeny ke spojování pramenů lana a smyček. Musí zajistit pevné a bezpečné propojení dvou konců lana nebo smyček různých průměrů i materiálů. Vyžadují kopírování.
SPECIÁLNÍ UZLY
Zahrnují uzly samosvorné (blokují se pod zátěží), tlumicí (absorbují energii rázu) a manipulační (umožňují operativní změnu délky nebo napětí lana za pohybu).
Stejnosměrný vůdcovský uzel
Stejnosměrný osmičkový uzel
Lodní smyčka
Alpský motýl
Dvojitý rybářský uzel
Stejnosměrný vůdcovský uzel
Protisměrný osmičkový uzel
Ambulantní uzel
Prusíkův uzel
Dračí smyčka
Půllodní uzel
Zkracovací smyčka
Notes: Rozdělení uzlů a základní uzel Úvod: • Vojenské lezení používá uzly rozdělené do tří hlavních skupin • Každý voják musí zvládat všechny tři kategorie Tři skupiny uzlů: Kotvicí uzly • Připevňují lano k jisticím bodům a úvazkům • Musí být absolutně spolehlivé a odolné vůči dynamickému zatížení • Příklady: uzly pro stany, skalní kotvy, jistící body Spojovací uzly • Spojují prámeny lana a smyčky dohromady • Pracují s různými průměry a materiály • Vyžadují kopírování pro bezpečnost Speciální uzly • Samosvorné – blokují se pod zátěží • Tlumicí – absorbují energii rázu • Manipulační – umožňují operativní změny délky a napětí za pohybu Stejnosměrný osmičkový uzel – základní uzel: • Je nejbezpečnější a nejdůležitější uzel vojenského lezení • Vysoká pevnost, spolehlivost, odolnost vůči deformaci • Používá se při navazování do sedacího i hrudního úvazku • Slouží ke kotvení lana na stanovišti • Snadno kontrolovatelný a ověřitelný • Vždy musí být zkopírován volným koncem lana

## Slide 5
JIŠTĚNÍ A SEBEZAJIŠTĚNÍ
UZLY PRO JIŠTĚNÍ A SEBEZAJIŠTĚNÍ
Správná volba uzlu pro jištění a sebezajištění je klíčová pro bezpečnost lezce i jistícího. Každý z níže uvedených uzlů má přesně definované použití a nelze je vzájemně zaměňovat.
🔵 Lodní uzel
Uzel, který se při zatížení stahuje. Jeho největší výhodou je možnost operativně měnit délku pramene bez nutnosti jeho rozvázání – i pod částečnou zátěží. Tato vlastnost je nenahraditelná při organizaci stanoviště.
Primárně slouží k sebezajištění lezce na stanovišti
Umožňuje rychlou regulaci délky jistícího bodu
Musí být vždy doplněn pojistným uzlem
🔴 Půllodní uzel (HMS)
Váže se výhradně v karabině typu HMS (Halbmastwurf-Sicherung) – jiné karabiny nelze použít. Funkce uzlu je vázána na specifický tvar HMS karabiny, který umožňuje správné přepínání uzlu.
Určen k dynamickému jištění lezce
Používá se při slanění a spouštění osob
Umožňuje plynulé dávkování lana při jištění i slanění
Při zachycení pádu tlumí rázovou sílu překluzem
⚠️ Kritické upozornění
Záměna lodního a půllodního uzlu nebo použití HMS uzlu v nevhodné karabině může vést k nekontrolovanému prokluzu lana a pádu lezce. Tyto uzly musí být zakotveny v svalové paměti každého vojáka.

## Slide 6
SPECIÁLNÍ A SPOJOVACÍ UZLY
SPECIÁLNÍ A SPOJOVACÍ UZLY
Speciální a spojovací uzly rozšiřují repertoár vojenského lezce o techniky nezbytné při výstupu po laně, záchranných akcích a spojování lan v terénu.
SPECIÁLNÍ UZLY
PRUSÍKŮV UZEL
Samosvorný uzel vyhotovený z tenčí 6mm smyčky omotané kolem nosného lana. Klíčová vlastnost: pod zátěží se zablokuje, bez zátěže se po laně volně posouvá.
Použití při výstupu po laně (stoupací pomůcka)
Bezpečnostní sebejištění při slanění
Průměr smyčky musí být výrazně menší než průměr nosného lana
SPOJOVACÍ UZLY
PROTISMĚRNÝ VŮDCOVSKÝ UZEL (UIAA)
Základní spojovací uzel pro spojení dvou konců plochých smyček. Vážou se dva vůdcovské uzly protisměrně – každý konec smyčky vytváří jeden uzel a oba se k sobě přiloží. Certifikován normou UIAA.
DVOJITÝ RYBÁŘSKÝ UZEL
Určen k bezpečnému spojování lan a repšňůr – zejména lan menšího průměru (prusíkové smyčky, repšňůry). Tvoří se zdvojeným ovinem každého konce a vzájemným stažením. Velmi těžko rozvázatelný po zatížení – je považován za jeden z nejspolehlivějších spojovacích uzlů.

## Slide 7
NAVAZOVÁNÍ NA LANO
ZPŮSOBY NAVAZOVÁNÍ NA LANO
Správné navázání na lano je absolutním základem bezpečnosti každého lezce.
Chybné navázání nebo opomenutí zajistit kombinaci úvazků může mít při pádu smrtelné následky.
STANDARDNÍ NAVÁZÁNÍ DO SEDACÍHO ÚVAZKU
Základní a nejčastěji používaný způsob navázání v podmínkách vojenského lezení:
01
PROSTRČENÍ LANA
Lano se provléká centrálním okem sedacího úvazku – oběma průvlekovými pásky od pasu i nohavicemi. Lano nesmí být prostrčeno pouze jednou částí úvazku.
02
SVÁZÁNÍ OSMIČKOVÝM UZLEM
Navázání se provede stejnosměrným osmičkovým uzlem s kopírováním. Délka volného konce musí být minimálně 10násobek průměru lana (cca 10 cm).
03
VIZUÁLNÍ KONTROLA
Uzel musí být předběžně utažen, vizuálně srovnán a zkontrolován druhou osobou. Bez potvrzení správnosti navázání nelze zahájit lezení.
KOMBINACE SEDACÍHO A HRUDNÍHO ÚVAZKU
⚠️ Kdy je kombinace povinná
Spojení sedacího a hrudního úvazku je nutné při lezení prvolezce a při pohybu se zátěží (bojové vybavení, batoh). Samotný sedací úvazek při těchto situacích nezajistí správnou polohu těla při pádu.
Spojení úvazků se provádí dvěma způsoby:
Pomocí ploché smyce spojené vůdcovským uzlem – smyčka propojí hrudní a sedací úvazek a vytvoří společný centrální bod
Přímým navázáním na lano – lano je vedeno přes oba úvazky a svázáno osmičkovým uzlem přes oba jejich centrální body zároveň

## Slide 8
IMPROVIZOVANÉ ÚVAZKY
IMPROVIZOVANÉ ÚVAZKY Z LANA
V lehčím terénu nebo v situaci nouze, kdy voják nemá k dispozici standardní výbavu, lze úvazky vyhotovit přímo z lana. Znalost improvizovaných technik je součástí základního výcviku každého vojáka.
IMPROVIZOVANÝ PRSNÍ ÚVAZEK
Váže se z dostatečně dlouhého lana pomocí dračí smyčky omotané kolem hrudníku. Postup vázání:
Dračí smyčka se umístí na hrudník ve výšce podpaží
Oba konce pramenů se překříží přes ramena a vedou přes záda
Konce se svážou na zádech nebo na hrudi do centrálního bodu
Úvazek nesmí omezovat dýchání – správné utažení je klíčové
IMPROVIZOVANÝ SEDACÍ ÚVAZEK
Vytváří se z 5metrového lana nebo z ploché smyce. Postup vázání:
Lano nebo smyčka se omotá kolem obou stehen (nohavice úvazku)
Konce se vedou kolem pasu a svážou vpředu do centrálního bodu
Výsledný uzel tvoří funkční sedací úvazek použitelný pro slanění nebo jištění
Vhodný pouze pro lehčí terén a krátkodobé použití
⚠️ Omezení improvizovaných úvazků
Improvizované úvazky nejsou náhradou za certifikovanou výstroj. Používají se výhradně v situaci nouze nebo v lehčím terénu, kde nehrozí dynamické zachycení pádu. Při nejbližší možné příležitosti je třeba přejít na standardní výstroj.

## Slide 9
ÚDRŽBA LANA
ÚDRŽBA A BALENÍ LANA
Správná péče o lano a jeho správné sbalení po každé lezecké činnosti je podmínkou bezpečného a spolehlivého použití v akci.
Chybně sbalené lano se může v kritický moment zauzlit a ohrozit celou operaci.
VYZVONĚNÍ LANA
Technika provozní údržby, která se provádí po každé lezecké činnosti bez výjimky:
01
NATAŽENÍ ZA OBA KONCE
Lano se uchopí za oba konce a natáhne se v celé délce na volném prostranství.
02
UPUŠTĚNÍ NA ZEM
Lano se v natažené poloze upustí na zem a nechá volně dopadnout.
03
VÝSLEDEK
Proces odstraní poslední zbytky tvarové paměti lana, napětí a skryté krouticí momenty naakumulované při lezení.
BALENÍ LANA DO PANENKY
⭐ Klíčová technika
Lano musí být vždy baleno střídavě do smyček vlevo a vpravo – nikoli stáčeno jedním směrem. Toto střídání je absolutní podmínkou správného sbalení.
Proč je střídavé balení zásadní:
Zabrání nebezpečnému kroucení a zauzlování lana při jeho dalším rozvinutí v akci
Lano sbalené jedním směrem vytváří torzní napětí, které způsobí okamžité zauzlení při rychlém hodu nebo rozvinování
Správně sbalené lano se rozvinuje hladce, rychle a bez komplikací – i v extrémních podmínkách
Po sbalení se lano svazuje a uloží tak, aby bylo připraveno k okamžitému nasazení
Správně svázaný uzel a správně sbalené lano zachraňují životy. Uzlová technika a péče o výstroj nejsou formalitou – jsou součástí bojové připravenosti každého vojáka AČR.