## Slide 1
SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ PŘÍPRAVA AČR
JIŠTĚNÍ A LEZENÍ PRVOLEZCE VE VOJENSKÉM LEZENÍ
Bezpečnostní zásady, fyzikální zákonitosti a vojenská specifika lezení prvolezce.

## Slide 2
ÚVOD
ÚVOD DO LEZENÍ PRVOLEZCE
CO JE LEZENÍ PRVOLEZCE?
Prvolezec začíná výstup ze země bez předem zajištěného lana shora. Během postupu musí sám vytvářet a zakládat postupové jištění do skalního terénu. Na rozdíl od druhého lezce tak čelí výrazně vyššímu riziku pádu bez předchozí ochrany.
CHARAKTER VÝSTUPU
Lano vede zespodu nahoru – prvolezec lano zapíná do postupových jištění, která si sám zakládá v průběhu výstupu. Pád je tak vždy delší než u druhého lezce.
CÍL JIŠTĚNÍ
Správné jištění je manipulace s lanem, jejímž smyslem je zachytit pád prvolezce tak, aby byl:
⬇️ Co nejkratší
Minimalizace délky pádu zkracuje dráhu volného letu lezce a snižuje riziko nárazu do terénu.
🌊 Co nejměkčí
Dynamické zachycení pádu absorbuje energii a chrání lezce před devastujícím rázovým nárazem.
🛡️ S minimálními následky
Bezpečné zachycení pádu chrání jak prvolezce, tak jistícího vojáka.

## Slide 3
VÝSTROJ
POVINNÁ VÝSTROJ PRVOLEZCE
Výstroj prvolezce v Armádě České republiky podléhá přísným normám, které jsou nadřazeny jakýmkoliv sportovním zvyklostem a jsou závazné pro každého vojáka.
⚠️ Povinný kombinovaný úvazek – absolutní pravidlo AČR
Při lezení prvolezce nebo při lezení se zátěží (batoh, zbraň) je v AČR povinné použít kombinovaný úvazek – pevné spojení sedacího a prsního úvazku. Toto pravidlo není doporučením, ale závaznou bezpečnostní normou bez výjimky.
🔒 Důvod: ochrana před převrácením a zlomením páteře
Kombinovaný úvazek bezpečně brání převrácení lezce hlavou dolů při pádu se zátěží. Prsní část úvazku udržuje tělo vojáka ve vzpřímené poloze a chrání před zlomením páteře, ke kterému by mohlo dojít při pádu v sedacím úvazku samotném.
Navázání lana – stejnosměrný osmičkový uzel
Navázání lana k úvazku se provádí primárně stejnosměrným osmičkovým uzlem (obrácenou osmičkou). Jde o spolehlivý, snadno kontrolovatelný uzel s vysokou pevností, jehož správné uvázání musí vždy zkontrolovat druhý člen lanového družstva.

## Slide 4
FYZIKA
FYZIKA PÁDU – RÁZOVÁ SÍLA A PÁDOVÝ FAKTOR
PÁDOVÝ FAKTOR
Pádový faktor je klíčová fyzikální veličina, která určuje „tvrdost" zachyceného pádu. Je definován jako poměr délky pádu k činné (vydané) délce lana:
PÁDOVÝ FAKTOR = DÉLKA PÁDU / ČINNÁ DÉLKA LANA
Nabývá hodnot od 0 do 2. Čím vyšší hodnota, tím tvrdší a nebezpečnější pád. Nejvyšší hodnoty (blížící se 2) nastávají těsně nad jisticím stanovištěm při malém množství vydaného lana.
JAK SNÍŽIT PÁDOVÝ FAKTOR?
Zakládáním postupových jištění se vydává více lana → jmenovatel vzorce roste → pádový faktor klesá → pád je měkčí a bezpečnější.
RÁZOVÁ SÍLA A DYNAMICKÉ LEZENÍ
⚡ Rázová síla
Síla působící na lezce při zachycení pádu. Lidské tělo snese maximálně 15 G, což odpovídá přibližně 12 kN. Překročení této meze může způsobit vnitřní zranění nebo smrt.
🌀 Dynamická lana a jištění
Pro lezení prvolezce je povinné použití dynamických lan a dynamické formy jištění. Dynamické lano se při pádu prodlouží a absorbuje pádovou energii – rázová síla nepřekročí bezpečnou mez a jisticí body nejsou vytrženy.

## Slide 5
ŠTANDY
BUDOVÁNÍ JISTICÍHO STANOVIŠTĚ (ŠTAND)
Jisticí stanoviště je základ bezpečnosti celého lanového družstva. Jeho správné vybudování a volba formy jištění jsou kritické pro zvládnutí případného pádu.
1
PRAVIDLO MINIMÁLNÍHO POČTU BODŮ
Stanoviště musí být tvořeno minimálně 2 spolehlivými fixními body, které jsou vzájemně propojeny a svedeny do jednoho centrálního bodu. Ztráta jediného bodu nesmí způsobit selhání celého štandu.
2
PŘÍMÉ JIŠTĚNÍ ZE ŠTANDU
Jisticí pomůcka (např. HMS karabina s půllodním uzlem) je připevněna přímo do centrálního bodu štandu. Záchytný náraz při pádu lezce nepůsobí na tělo jistícího vojáka – veškerá síla je přenesena přímo do stanoviště. Tato forma je preferována pro svou vyšší bezpečnost.
3
NEPŘÍMÉ JIŠTĚNÍ ZE ŠTANDU
Jisticí pomůcka je zapnuta v centrálním oku úvazku jistícího. Rázová síla při pádu tak působí nejprve na tělo vojáka, který jištění obsluhuje. Tato forma vyžaduje pevné postavení a plné soustředění jistícího.

## Slide 6
JIŠTĚNÍ
PROSTŘEDKY PRO JIŠTĚNÍ PRVOLEZCE – SPECIFIKA AČR
POVINNÁ POMŮCKA: HMS KARABINA S PŮLLODNÍM UZLEM
Armáda České republiky stanovuje závazný standard pro pomůcky k jištění prvolezce. Dodržení tohoto standardu je otázkou bezpečnosti a disciplíny.
✅ HMS karabina + půllodní uzel
K jištění prvolezce se v AČR zásadně a povinně používá HMS karabina s půllodním uzlem (Munterův uzel). Tato kombinace poskytuje dostatečně velké tření pro spolehlivé zadržení pádu i při nečekaném vytržení lana z rukou jistícího.
PROČ PRÁVĚ HMS S PŮLLODNÍM UZLEM?
Půllodní uzel vytváří na HMS karabině vysoké tření, které automaticky brzdí lano při pádu. Je univerzální, spolehlivý a funkční i za ztížených podmínek vojenského nasazení.
⛔ Přísný zákaz: slaňovací osma
🚫 Zakázáno v AČR
V armádě je k jištění prvolezce striktně zakázáno používat slaňovací osmu. Lano v osmě má příliš malé tření – pád by nemusel být spolehlivě zadržen a mohl by mít fatální následky.
⚠️ Bezpečnostní důvod
Slaňovací osma je konstruována pro slaňování, nikoliv pro zachycení dynamického pádu. Její použití k jištění prvolezce je hrubým porušením bezpečnostních předpisů AČR a může způsobit smrt.

## Slide 7
POSTUPOVÉ JIŠTĚNÍ
POSTUPOVÉ JIŠTĚNÍ A VEDENÍ LANA
Postupové jištění je základním nástrojem prvolezce pro kontrolu délky pádu. Správná technika jeho zakládání a vedení lana je podmínkou bezpečného výstupu.
FUNKCE POSTUPOVÉHO JIŠTĚNÍ
Postupové jištění (vklíněnec, friend, nýt nebo skoba) slouží k zkrácení délky pádu a ke snížení pádového faktoru. Každé nové jištění zakladené výše zkracuje vzdálenost, o kterou by prvolezec volně letěl, a tím snižuje rázovou sílu při zachycení.
TECHNIKA ZAPÍNÁNÍ – EXPRESNÍ SETY
Prvolezec zapíná lano do postupového jištění pomocí expresních setů (dvě karabiny spojené krátkou smycí). Spodní karabina se zapne do jisticího bodu v terénu, horní karabina zachytí lano. Expresní set zajišťuje, že se lano může volně pohybovat a jistící bod je bezpečně zatížen.
VEDENÍ LANA – PŘÍMÁ TRASA A DELŠÍ SMYČE
Lano se musí vést terénem co nejpříměji. Pokud trasa lana příliš zahýbá, vzniká tření, které ztěžuje lezení i jištění. K narovnání trasy lana se používají delší smyče na postupových jištěních. To zároveň zabraňuje nechtěnému vytržení zakladených vklíněnců tahem lana do strany.

## Slide 8
KOMUNIKACE
KOMUNIKACE LANOVÉHO DRUŽSTVA
Přesná a jednoznačná komunikace mezi prvolezcem a jistícím je bezpečnostní podmínkou. Povely musí být hlasité, srozumitelné a nesmí připouštět žádnou dvojznačnost – zvláště v horském terénu s omezenou viditelností a v hlučném prostředí.
„LEZU!"
Prvolezec oznamuje zahájení výstupu. Jistící odpovídá „Jistím!" a potvrzuje připravenost k jištění.
„JISTÍM!"
Jistící potvrzuje, že je připraven a aktivně jistí lano. Vydává se jako odpověď na povel „Lezu!" nebo po přebudování jištění na štandu.
„POVOL!"
Prvolezec žádá o uvolnění lana (potřebuje více volného lana pro pohyb nebo zakládání jištění).
„DOBER!"
Prvolezec žádá o dotažení lana (odstraňuje přebytečné lano pro snížení délky případného pádu).
„ZRUŠ!" / „ZRUŠENO!"
Prvolezec dosáhl cíle, vybudoval štand a oznamuje povelem „Zruš!", aby jistící ukončil jištění. Jistící odpoví „Zrušeno!" jako potvrzení provedení a zahájení vlastního výstupu.
POVINNÉ HLÁŠENÍ PRŮBĚHU LANA
⚡ „Půlka!"
Jistící hlásí, když prvolezci projde polovina lana. Prvolezec ví, že musí dosáhnout stanoviště, zpomalit nebo požádat o přivázání nového lana.
⚠️ „Ještě 5 metrů!"
Jistící hlásí, že zbývá již pouze 5 metrů lana. Prvolezec musí neprodleně hledat stanoviště nebo zastavit výstup.

## Slide 9
ORGANIZACE
ORGANIZACE POSTUPU VE DVOJICI
Koordinovaný postup lanového družstva je výsledkem přesného dodržení rolí a povelů. Každý voják musí znát jak roli prvolezce, tak roli jistícího.
FÁZE 1 – PRVOLEZEC LEZE A JISTÍ SE
Prvolezec zahajuje výstup povelem „Lezu!". Během výstupu zakládá postupová jištění a zapíná do nich lano expresními sety. Vede lano co nejpříměji. Po dosažení cíle vybuduje jisticí stanoviště (štand) z minimálně dvou spolehlivých bodů, zajistí se a vydá povel „Zruš!".
FÁZE 2 – PŘEBUDOVÁNÍ JIŠTĚNÍ
Prvolezec na štandu přebírá roli jistícího pro druholezce. Zapne jisticí pomůcku (HMS s půllodním uzlem) do centrálního bodu stanoviště, napne lano a zahlásí „Jistím!" – čímž dává druholezci svolení k výstupu.
FÁZE 3 – DRUHOLEZEC VYSTUPUJE A RUŠÍ JIŠTĚNÍ
Druholezec (bývalý jistící) nastupuje k výstupu po povelu „Jistím!". Během výstupu ruší postupová jištění, odebírá expresní sety a sbírá veškerý horolezecký materiál. Po dosažení štandu se celý cyklus opakuje, dokud lanové družstvo nedosáhne cíle.