## Slide 1: 7. LEKCE
PLETENÍ KAPESNÍKOVNÍKU
13.11.2020

## Slide 2
Máte rádi podzim?
Víte, kdy podzim začíná?
Býváte často v tomto období nemocní?
Jak se můžeme chránit před nachlazením?

## Slide 3: KAPESNÍKOVNÍK
Co budete potřebovat?
lavor, teplou vodu, osnovy, opletky, šény, vrchní část s otvorem, šídlo, kleště, metr

## Slide 4: KAPESNÍKOVNÍK
VRCHNÍ ČÁST S OTVOREM
DÉLKA OSNOV: 45cm
POČET OSNOV: 36ks
POČET OPLETKŮ: 3ks

## Slide 5: DNEŠNÍ POSTUP
1. začněte plést základním způsobem pouze s rozdílem, že místo dna použijte vrchní část s otvorem
2. upleťte 5 pater
3. zakončete opletky
4. upleťte šénami 7 pater
5. zakončete šény
6. opět upleťte opletky 5 pater
7. zakončete uzavírkou

## Slide 6: NEZAPOMEŇTE, ŽE PEGIK MUSÍ BÝT VŽDY VLHKÝ NEBO SE VÁM BUDE LÁMAT
CHCETE NĚJAKOU HUDBU?
TŘEBA INSTRUMENTÁLNÍ?

## Slide 7: DODATEK
Kapesníkovník naplťe a uzavřete ho čtvrtkou nebo kouskem kartonu, který připevníte tak, abyste kapesníkovník mohli otočit a kapesníčky vám z něho nevypadly.

## Slide 8
Máte nějaké otázky na mne?
Jste se mnou spokojeni?
Chtěli byste, abych něco zlepšila?
NA SHLEDANOU!

## Slide 9: 8. LEKCE
PLETENÍ PODTÁCKU (pleteného dna košíku)
20.11.2020

## Slide 10: JAK SE DNES CÍTÍTE?/ HOW DO YOU FEEL TODAY?
UNAVENĚ
TIRED
PLNÝ ENERGIE
FULL OF ENERGY

## Slide 11: PODTÁCEK (pletené dno)
Co budete potřebovat?
lavor, teplou vodu, osnovy, opletky, šídlo, kleště, metr

## Slide 12: PODTÁCEK (pletené dno)
DÉLKA OSNOV: 120cm
POČET OSNOV: 10ks
OPLETKY: 3ks

## Slide 13: DNEŠNÍ POSTUP
1. z osnov vytvořte kříž tak, že 6 osnov bude překřižovat 4 osnovy
2. vezměte 1 opletek a zastrčte ho pod čtveřici osnov
3. obtočte vrchem šestici osnov
4. dále obtočte spodem čtveřici osnov
5. a opět obtočte vrchem šestici osnov

## Slide 14: 1.

## Slide 15: 2. - 5.

## Slide 16: DNEŠNÍ POSTUP
6. pokračujte stejným způsobem do té doby, až budete mít 3 řady
7. přidejte druhý opletek tak, že od 6 osnov oddělíte 2 osnovy a vložíte mezi ně opletek (mezi 2 osnovy a zbylé 4 osnovy)
8. vždy vrchním opletkem podvlečete následující dvojici osnov a přiložíte zpět do středu
9. takhle pokračujte až budete mít opletené 3 řady

## Slide 17: 6. - 7.

## Slide 18: 8. - 9.

## Slide 19: DNEŠNÍ POSTUP
10. šikmě sestřihněte další (3.) opletek
11. zasuňte ho za dvojici osnov tak, aby všechny 3 opletky byly v mezerách po sobě jdoucích
12. pleťte klasickým způsobem, jen místo jedné osnovy budete vždy oplétat dvojici osnov
13. kdybyste chtěli plést košík s pleteným dnem - nezapomeňte v určité části více utahovat opletky, aby se vám košík vyzdvihnul nahoru
14. ukončete klasickou zavírkou

## Slide 20: NEZAPOMEŇTE, ŽE PEGIK MUSÍ BÝT VŽDY VLHKÝ NEBO SE VÁM BUDE LÁMAT
CHCETE NĚJAKOU HUDBU?
NĚJAKÝ ROCK'n'ROLL?

## Slide 21: A JAK SE CÍTÍTE TEĎ? / AND HOW DO YOU FEEL NOW?
VYČERPANĚ
EXHAUSTED
SKVĚLE
GREAT

## Slide 22
Bylo to hodně náročné?
Bolí vás ručky?
Příští týden si za odměnu vyrobíme velmi jednoduchý výrobek!
Mějte nádherný víkend! / Have a nice weekend!
NA SHLEDANOU! / Goodbye!

## Slide 23: 9. LEKCE
PLETENÍ UBROUSKOVNÍKU
29.11.2020

## Slide 24
Jaká byla dnes škola?
Psali jste nějaké písemky?
Co vás dnes zaujalo na oblečení paní učitelky/pana učitele?

## Slide 25: Jak takový ubrouskovník vypadá?

## Slide 26: UBROUSKOVNÍK
Co budete potřebovat?
lavor, teplou vodu, osnovy, opletky, korálky, šídlo, kleště, metr

## Slide 27: UBROUSKOVNÍK
DNO: obdélník s 20 děrami
DÉLKA OSNOV: 45cm
POČET OSNOV: 10ks
OPLETKY: 2ks

## Slide 28: DNEŠNÍ POSTUP
1. do děr nasuneme osnovy tak, aby jedna osnova byla ve 2 dírách a v horní části dýnka byly stejně dlouhé části osnovy

## Slide 29: DNEŠNÍ POSTUP
2. na jedné straně začněte oplétat jedním opletkem
3. budete oplétat osnovy tak, že budete jednu osnovu oplétat předem a následující zadem
4. pokračujte až do konce řady
5. na konci řady ohněte opletek a pokračujte stejným způsobem, až budete mít 5 řad

## Slide 30: DNEŠNÍ POSTUP
6. na prostřední 2 osnovy navlékněte korálky
7. upleťte stejným způsobem další 3 řady
8. zakončete opletky
9. to samé udělejte na druhé straně dýnka
10. na krajích (na obou stranách) trochu sestřihněte osnovy
11. ohýbejte osnovy a poté je zasunujte k následujícím osnovám tak, aby vám vytvořily hezký tvar oblouku

## Slide 31: NEZAPOMEŇTE, ŽE PEGIK MUSÍ BÝT VŽDY VLHKÝ NEBO SE VÁM BUDE LÁMAT
CHCETE NĚJAKOU HUDBU?
Děvčátka, vyberete?

## Slide 32
Co nového jste za poslední dobu vyzkoušeli?
Jak jste na tu aktivitu přišli?
Bavila vás?
Naučili jste ji někomu?
Mějte se krásně!
NA BRZKOU SHLEDANOU!